## Slide 1
Revue de conception
Module porte avant gauche — véhicule concept fictif VX-1
Équipe Conception Carrosserie (fictive) — Jalon de revue J3
Données d’exemple créées pour un projet personnel — aucune donnée réelle

## Slide 2
Nomenclature préliminaire
Pièces validées au jalon J2
Véhicule concept fictif VX-1 — données d’exemple
Référence | Désignation | Qté | Sous-ensemble | Poste
VX1-PAG-001 | Caisson de porte avant gauche | 1 | Structure | P10
VX1-PAG-002 | Renfort anti-intrusion | 1 | Structure | P10
VX1-PAG-003 | Mécanisme lève-vitre électrique | 1 | Lève-vitre | P11
VX1-PAG-004 | Vitre latérale avant gauche | 1 | Lève-vitre | P11
VX1-PAG-005 | Serrure de porte | 1 | Fermeture | P11
VX1-PAG-006 | Vis M6 x 16 | 8 | Fixations | P10
VX1-PAG-007 | Garniture intérieure de porte | 1 | Habillage | P12
VX1-PAG-008 | Poignée intérieure | 1 | Habillage | P12
VX1-PAG-009 | Haut-parleur 1 voie | 1 | Audio | P12

## Slide 3
Évolutions depuis le jalon J2
Décisions de la revue — à reporter dans la nomenclature
Véhicule concept fictif VX-1 — données d’exemple
Ajout de 2 agrafes de garniture (réf. VX1-PAG-014), montées au poste P12 avec l’habillage.
Le haut-parleur 1 voie VX1-PAG-009 est remplacé par un haut-parleur 2 voies, réf. VX1-PAG-015 (même poste).
La quantité de vis M6 x 16 (VX1-PAG-006) passe de 8 à 10 suite au renfort de charnière.
Ajout d’un joint d’étanchéité de porte, réf. VX1-PAG-016, sous-ensemble Étanchéité, poste P11.

## Slide 4
Séquence de montage proposée
Ordre des opérations par poste
Véhicule concept fictif VX-1 — données d’exemple
P10
Structure
Positionner le caisson, monter le renfort anti-intrusion, visser les fixations M6.
P11
Lève-vitre & fermeture
Installer le mécanisme lève-vitre, la vitre, la serrure et le joint d’étanchéité.
P12
Habillage & audio
Monter le haut-parleur, clipper la garniture avec ses agrafes, poser la poignée.